附件：

2023年湛江市市级工业产品质量监督

抽查实施细则

2023年湛江市自动电饭锅（煲）

产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽查企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品，随机数一般可使用随机数表等方法产生。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于50个，当库存基数少于50个或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动电饭锅（煲） | 2个 | 1个 |

1.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别加贴有抽样人员及被抽样单位负责人签字盖章并确认的封样。

检验用样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1、GB 4706.19第7章 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1、GB 4706.19第8章 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1、GB 4706.19第10章 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 发热 | GB 4706.1、GB 4706.19第11章 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1、GB 4706.19第13章 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1、GB 4706.19第19章 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1、GB 4706.19第20章 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1、GB 4706.19第22章 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 内部布线 | GB 4706.1、GB 4706.19第23章 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1、GB 4706.19第25章 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 接地措施 | GB 4706.1、GB 4706.19第27章 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 螺钉和连接 | GB 4706.1、GB 4706.19第28章 | ● |  | ● |  |  |

3  判定规则

3.1  依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》

GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格，若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市液体加热器

产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽查企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品，随机数一般可使用随机数表等方法产生。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于50个，当库存基数少于50个或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体加热器 | 2个 | 1个 |

1.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别加贴有抽样人员及被抽样单位负责人签字盖章并确认的封样。

检验用样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1、GB 4706.19第7章 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1、GB 4706.19第10章 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 耐潮湿 | GB 4706.1、GB 4706.19第15章 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1、GB 4706.19第16章 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1、GB 4706.19第19章 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1、GB 4706.19第20章 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 机械强度 | GB 4706.1、GB 4706.19第21章 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1、GB 4706.19第22章 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1、GB 4706.19第25章 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 接地措施 | GB 4706.1、GB 4706.19第27章 | ● |  | ● |  |  |

3  判定规则

3.1  依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》

GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格， 若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市电火锅产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽查企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品，随机数一般可使用随机数表等方法产生。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于50个，当库存基数少于50个或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电火锅 | 2个 | 1个 |

1.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别加贴有抽样人员及被抽样单位负责人签字盖章并确认的封样。

检验用样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1、GB 4706.19第7章 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1、GB 4706.19第10章 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1、GB 4706.19第13章 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1、GB 4706.19第19章 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 机械强度 | GB 4706.1、GB 4706.19第21章 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1、GB 4706.19第22章 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1、GB 4706.19第25章 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 接地措施 | GB 4706.1、GB 4706.19第27章 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1、GB 4706.19第29章 | ● |  | ● |  |  |

3  判定规则

3.1  依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》

GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格，若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市电磁灶产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽查企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品，随机数一般可使用随机数表等方法产生。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于50个，当库存基数少于50个或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁灶 | 2个 | 1个 |

1.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别加贴有抽样人员及被抽样单位负责人签字盖章并确认的封样。

检验用样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1、GB 4706.29第8章 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1、GB 4706.29第10章 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.1、GB 4706.29第11章 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1、GB 4706.29第13章 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1、GB 4706.29第15章 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1、GB 4706.29第16章 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1、GB 4706.29第19章 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1、GB 4706.29第20章 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1、GB 4706.29第21章 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1、GB 4706.29第22章 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 内部布线 | GB 4706.1、GB 4706.29第23章 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1、GB 4706.29第25章 | ● |  | ● |  |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1、GB 4706.29第26章 | ● |  | ● |  |  |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1、GB 4706.29第27章 | ● |  | ● |  |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1、GB 4706.29第28章 | ● |  | ● |  |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1、GB 4706.29第29章 | ● |  | ● |  |  |
| 17 | 能效等级 | GB 12021.6-2017第4条 | ● |  |  | ● |  |
| 18 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1-2018第4.1条 | ● |  | ● |  |  |

3  判定规则

3.1  依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》

GB 4706.29-2008《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》

GB 21456-2014《家用电磁灶能效限定值及能效等级》

GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格，若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市电热管和发热盘

产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于50个，当库存基数少于50个或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热管 | 3个 | 3个 |
| 2 | 发热盘 | 3个 | 3个 |

1.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别加贴有抽样人员及被抽样单位负责人签字盖章并确认的封样。

检验用样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率偏差 | JB/T 4088.1-2022 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 泄漏电流(工作温度下) | JB/T 4088.1-2022 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 电气强度(工作温度下) | JB/T 4088.1-2022 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 过载能力 | JB/T 4088.1-2022 |  | ● | ● |  |  |

3  判定规则

3.1  依据标准

JB/T 4088.1-2022 《日用管状电热元件》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格，若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市电线电缆（聚氯乙烯绝缘软电缆电线）产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽查企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品，随机数一般可使用随机数表等方法产生。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于500米，当库存基数少于500米或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 20米 | 20米 |

1.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别加贴有抽样人员及被抽样单位负责人签字盖章并确认的封样。

检验用样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  主要检验项目及检验项目属性划分

2.1  聚氯乙烯绝缘软电缆电线（60227 IEC 52 RVV型）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 5023.1-2008/第3章 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 导体电阻 | GB/T 5023.2-2008/ 第2.1条 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 绝缘线芯1500V电压试验 | GB/T 5023.2-2008 第2.3条 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 成品电缆2000V电压试验 | GB/T 5023.2-2008 第2.2条 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 70℃时绝缘电阻 | GB/T 5023.2-2008 第2.4条 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 绝缘厚度规定值 | GB/T 5023.2-2008 第1.9条 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 护套厚度规定值 | GB/T 5023.2-2008 第1.10条 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 抗张强度和断裂伸长率（绝缘） | GB/T 2951.11-2008 第9.1条 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 抗张强度和断裂伸长率（护套） | GB/T 2951.11-2008 第9.2条 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 不延燃试验 | GB/T 18380.12-2008 |  | ● | ● |  |  |

2.2  聚氯乙烯绝缘软电缆电线（60227 IEC 53 RVV型）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 5023.1-2008/第3章 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 导体电阻 | GB/T 5023.2-2008/ 第2.1条 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 绝缘线芯按规定的绝缘厚度进行电压试验，0.6mm及以下为1500V，大于0.6mm为2000V | GB/T 5023.2-2008 第2.3条 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 成品电缆2000V电压试验 | GB/T 5023.2-2008 第2.2条 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 70℃时绝缘电阻 | GB/T 5023.2-2008 第2.4条 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 绝缘厚度规定值 | GB/T 5023.2-2008 第1.9条 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 护套厚度规定值 | GB/T 5023.2-2008 第1.10条 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 抗张强度和断裂伸长率（绝缘） | GB/T 2951.11-2008 第9.1条 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 抗张强度和断裂伸长率（护套） | GB/T 2951.11-2008 第9.2条 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 不延燃试验 | GB/T 18380.12-2008 |  | ● | ● |  |  |

3  判定规则

3.1  依据标准

GB/T 5023.1-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》

GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软缆）》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格，若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市单相两级带接地不可拆线插头

产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽查企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品，随机数一般可使用随机数表等方法产生。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于500个，当库存基数少于500个或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相两级带接地不可拆线插头 | 6只 | 6只 |

1.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别加贴有抽样人员及被抽样单位负责人签字盖章并确认的封样。

检验用样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2021第8.1条 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2021第9.1条、GB/T 1002-2021第5.1条 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 软缆及其连接 | GB/T 2099.1-2021第23章 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 耐热 | GB/T 2099.1-2021第25条 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 耐潮 | GB/T 2099.1-2021第16.3条 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2021第17.1条 |  | ● | ● |  |  |

3  判定规则

3.1  依据标准

GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》

GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格，若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市电线组件产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽查企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品，随机数一般可使用随机数表等方法产生。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于500个，当库存基数少于500个或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线组件 | 6只 | 6只 |

1.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别加贴有抽样人员及被抽样单位负责人签字盖章并确认的封样。

检验用样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 15934-2008/第5.2.4条 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 额定电压 | GB/T 15934-2008/第5.2.1条 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 额定电流 | GB/T 15934-2008/第5.2.2条 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 电气连续性和极性 | GB/T 15934-2008/第6条 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 对部件的要求 | 尺寸检查（插头） | GB/T 2099.1-2021第9.1条、GB/T 1002-2021第5.1条 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 防触电保护（连接器） | GB/T 17465.1-2022/第10章 |  | ● | ● |  |  |
|  |  | 耐潮 | GB/T 2099.1-2021/第16.3条 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2021/第17章、GB/T 17465.1-2022第15章 |  | ● | ● |  |  |
|  |  | 插入和拔出连接器所需的力 | GB/T 17465.1-2022/第16章 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 接地措施 | GB/T 2099.1-2021/第11章、GB/T 17465.1-2022第11章 |  | ● | ● |  |  |
|  |  | 温升 | GB/T 17465.1-2022/第21章 |  | ● | ● |  |  |
|  |  | 软缆及其连接（连接器） | GB/T 17465.1-2022/第22章 |  | ● | ● |  |  |
|  |  | 绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化（连接器） | GB/T 17465.1-2022/第27章 |  | ● | ● |  |  |
|  |  | 耐热（插头） | GB/T 2099.1-2021/第25章 |  | ● | ● |  |  |

3  判定规则

3.1  依据标准

GB/T 15934-2008《电器附件电线组件和互连电线组件》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格，若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市肥料产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

产品按批抽样，同条件生产的同一类型、规格、批号的产品组成一批。

1.2  抽样方法、基数、数量及处置

以随机抽样的方式在湛江市的肥料生产企业的成品仓库抽取包装完好的瓶装、桶装或袋装产品。

每个品种类别随机选取一批，按相关的标准要求确定选取抽样的袋数。抽样前要将包装袋上下颠倒四至五次，并使用标准要求的取样器（采样探子）采样，用采样探子从包装袋的最长对角线插入至袋的二分之一处采样，依次从每袋的四个角处，按上述取样方式采集样品，每袋取出四管（不少于200g样品），每批产品采取的总样品量不得少于4kg。将采取的样品迅速充分混匀，用分样器或四分法缩分至不少于1kg，分装在两个清洁、干燥的容器中，密封并贴上标签，注明生产企业名称、产品名称、批号、取样日期、取样人姓名。如实准确填写《抽样单》，填写抽样封条并签名，严谨封存样品。一份样品供产品质量检验，由抽样人员带回承检机构；一份作为备用样品封存于被抽查单位。

当独立包装产品重量低于抽样数量要求时，应尽量整包装抽取，避免分装。对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

样品选择应根据贮存情况确定，地面层和明显受潮、破袋产品不抽。抽样人员应对所抽样品的包装袋上所示内容抄写完全，并对所抽样品的包装袋上所示内容拍照（注意不要遗漏包装袋背面标识内容）或带回一个包装袋。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  检验项目及属性划分、判定依据标准

2.1  复合肥料

2.1.1  检验项目及检测方法

复合肥料检验项目及检测方法标准条款见表1。

表1 复合肥料检验项目及标准条款

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB/T 8572-2010 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 有效磷 | GB/T 8573-2017 GB/T 15063-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 钾 | GB/T 8574-2010 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 8573-2017 GB/T 15063-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 氯离子a | GB/T 24890-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 注：a.复混(合)肥料“含氯（高氯）”的产品不检。 |

2.1.2  判定依据标准

GB/T 15063-2020《复合肥料》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.2  有机肥料

2.2.1  检验项目及检测方法

有机肥料检验项目及标准条款见表2。

表2 有机肥料检验项目及标准条款

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（以烘干基计） | NY/T 525-2021 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 总磷（以烘干基计） | NY/T 525-2021 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 总钾（以烘干基计） | NY/T 525-2021 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计） | NY/T 525-2021 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 有机质的质量分数（以烘干基计） | NY/T 525-2021 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 酸碱度（pH） | NY/T 525-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 总铅（Pb）（以烘干基计） | GB/T 23349-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 总砷（As）（以烘干基计） | GB/T 23349-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 总镉（Cd）（以烘干基计） | GB/T 23349-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 总汞（Hg）（以烘干基计） | GB/T 23349-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 总铬（Cr）（以烘干基计） | GB/T 23349-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 标识 | NY/T 525-2021 GB 18382-2021 | ● |  |  |  | ● |

2.2.2  判定依据标准

NY/T 525-2021《有机肥料》

GB 38400-2019《肥料中有毒有害物质的限量要求》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.3  生物有机肥

2.3.1  检验项目及检测方法

生物有机肥检验项目及标准条款见表3。

表3 生物有机肥检验项目及标准条款

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机质（以干基计） | NY 525-2012 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | pH | NY/T 798-2004 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 总铅（Pb）（以烘干基计） | GB/T 23349-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 总砷（As）（以烘干基计） | GB/T 23349-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总镉（Cd）（以烘干基计） | GB/T 23349-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 总汞（Hg）（以烘干基计） | GB/T 23349-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 总铬（Cr）（以烘干基计） | GB/T 23349-2020 | ● |  | ● |  |  |

2.3.2  判定依据标准

NY 884-2012《生物有机肥》

GB 38400-2019《肥料中有毒有害物质的限量要求》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.4  过磷酸钙

2.4.1  检验项目及检测方法

过磷酸钙检验项目及标准条款见表4。

表4 过磷酸钙检验项目及标准条款

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 游离酸（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 游离水的质量分数 | GB/T 20413-2017 |  | ● | ● |  |  |

2.4.2  判定依据标准

GB/T 20413-2017《过磷酸钙》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.5  掺混肥料(BB肥)

2.5.1  检验项目及检测方法

掺混肥料(BB肥)检验项目及标准条款见表5。

表5 掺混肥料(BB肥)检验项目及标准条款

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 21633-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 总氮 | GB/T 8572-2010 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 有效磷 | GB/T 8573-2017 GB/T 15063-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 钾 | GB/T 8574-2010 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 8573-2017 GB/T 15063-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 标识 | GB/T 21633-2020 GB 18382-2021 | ● |  |  |  | ● |

2.5.2  判定依据标准

GB/T 21633-2020《掺混肥料(BB肥)》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.6  检验应注意的问题

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

3  判定原则

3.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格， 若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市配装眼镜

产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

在被抽查单位随机抽取配装眼镜一副。配装眼镜包含近视镜和远视镜。

副：本细则中的“副”是配装眼镜产品销售单元为副的数量单位。

1.2  抽样方法、基数及数量

抽取1副经企业检验合格或以任何方式表明合格的眼镜产品，现场封样后由抽样员带回承检机构进行检测。定配眼镜包含所有按处方定制的各类眼镜架以及使用玻璃或树脂镜片的成品，优先抽取带有柱镜顶焦度的产品。抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 生产领域 |
| 1 | 近视镜 | 1副检验 |
| 2 | 远视镜 | 1副检验 |
| 注：当库存基数少于抽查数量时，可由抽样人员现场开具配装眼镜处方单（含顶焦度、轴位、瞳距等），交抽查市场主体现场制作。为确保样品的完好有效，每一副配装眼镜应附有包含加工制作参数的单据、出厂标识标签等，并有独立完整的包装。在运输和寄送过程中应适当防护，防止样品变形或破损。 |

1.3  样品处置

1.3.1  为确保样品的完好有效，每一副定配眼镜应附有包含加工制作参数的单据、眼镜片、原材料外包装袋及出厂标识标签等，并有独立完整的包装。在运输和寄送过程中应适当防护，防止样品变形或破损。

1.3.2  应当对检验样品进行签封。如样品标签上标明特殊储存要求，样品应按要求进行处置。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目c | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片表面质量 | GB 13511.1-2011 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 镜架外观质量 | GB 13511.1-2011 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 可见光谱区透射比 | GB 13511.1-2011 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 紫外光谱区透射比 | GB 13511.1-2011 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 球镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 光学中心单侧水平偏差 | GB 13511.1-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 光学中心水平偏差 | GB 13511.1-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 棱镜度偏差 | GB 13511.1-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 标志1a | GB 13511.1-2011 | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 标志2b | GB 13511.1-2011 | ● |  |  | ● |  |
| 备注：a.标志1项目包括定配眼镜的顶焦度、轴位、瞳距等涉及处方、标准中要求有标称值参数的标注。 b.标志2项目包括生产企业的名称和地址、产品执行标准及产品质量检验合格证。 c.当处方中包含本表中未列的参数，这些参数也应符合GB13511.1-2011要求。 |

3  判定规则

3.1  依据标准

GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》

GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》

GB 10810.3-2006《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》

GB/T 14214-2003《眼镜架 通用要求和试验方法》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格，若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市普通混凝土用砂（机制砂）

产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

随机抽取10kg样品，检样和备样各5kg，一组由抽样人员带回检验用，另一组封存在生产企业，抽样基数不少于400立方。

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机制砂 | 每份至少5kg | 每份至少5kg |

1.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别加贴有抽样人员及被抽样单位负责人签字盖章并确认的封样。

检验用样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云母含量 | JGJ 52-2006 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 含泥量 | JGJ 52-2006 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 氯离子含量 | JGJ 52-2006 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 泥块含量 | JGJ 52-2006 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 硫化物及硫酸盐含量 | JGJ 52-2006 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 筛分析（细度模数） | JGJ 52-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 颗粒级配 | JGJ 52-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 放射性 | GB 6566-2010 | ● |  | ● |  |  |

3  判定规则

3.1  依据标准

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格， 若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市水泥产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

按GB/T 12573-2008《水泥取样方法》进行。抽样基数应满足出厂编号规定的吨位。编号吨位不足时，不得少于1吨。袋装水泥从企业的栈台抽取。确定1个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量为20kg，缩分为二等分。 散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量为20kg，缩分为二等分。

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

| 序号 | 被抽查的产品品种 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 硅酸盐水泥 | 每份至少10kg | 每份至少10kg |
|  |  | 普通硅酸盐水泥 | 每份至少10kg | 每份至少10kg |
|  |  | 复合硅酸盐水泥 | 每份至少10kg | 每份至少10kg |

1.3  样品处置

将抽取的水泥样品全部用0.9mm方孔筛筛析，取其筛下物，缩分为检验样品、备用样品并封存样品。

将过完筛的检验样品和备用样品分别用两层聚乙烯塑料袋密封、包装好，外面用牛皮纸袋或编织袋包好加封条，或用铁桶密封装，封口加封条。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化镁 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 三氧化硫 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 烧失量 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 氯离子 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 安定性 | GB/T 1346-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 凝结时间 | GB/T 1346-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 标准稠度用水量 | GB/T 1346-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 胶砂流动度/水灰比 | GB/T 2419-2005 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 抗折强度 | GB/T 17671-2021 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 抗压强度 | GB/T 17671-2021 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 放射性 | GB 6566-2010 | ● |  | ● |  |  |

3  判定规则

3.1  依据标准

GB 175-2007 通用硅酸盐水泥

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格，若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市天然石材建筑板材

产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

在同一批板材上抽取。

1.2.1  宽度为100mm，厚度（H）为实际板材厚度，长度为10H＋50mm ，20块（每组10块，共2组）。

1.2.2  规格为50mm×50mm×50mm，30块（每组15块，共2组）。

1.2.3  规格为50mm×50mm×（15～55）mm，8块（每组4块，共2组）（仅适用于天然花岗石建筑板材）；规格为(25mm×60mm，8块（每组4块，共2组）（仅适用于天然大理石建筑板材）

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量（款） | 第2组数量（款） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然花岗石建筑板材 | 29块 | 29块 |
| 2 | 天然大理石建筑板材 | 29块 | 29块 |

1.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别加贴有抽样人员及被抽样单位负责人签字盖章并确认的封样。

检验用样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  主要检验项目及检验项目属性划分

2.1  天然花岗石建筑板材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 9966.1-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 弯曲强度 | GB/T 9966.2-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 体积密度 | GB/T 9966.3-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 吸水率 | GB/T 9966.3-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 外观质量 | GB/T 18601-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 加工质量 | GB/T 18601-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 放射性 | GB 6566-2010 | ● |  | ● |  |  |

2.2  天然大理石建筑板材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 9966.1-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 弯曲强度 | GB/T 9966.2-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 体积密度 | GB/T 9966.3-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 吸水率 | GB/T 9966.3-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 加工质量 | GB/T 19766-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 外观质量 | GB/T 19766-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 放射性 | GB 6566-2010 | ● |  | ● |  |  |

3  判定规则

3.1  依据标准

GB/T 18601-2009《天然花岗岩建筑板材》

GB/T 19766-2016《建筑材料放射性核素限量》

GB/T 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格， 若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市新型墙体材料（砖和砌块）

产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

1.2.1  混凝土实心砖取样

在同一品种、同一规格中，随机抽取样品50块分装于纸箱中，20块由抽样人员带回作检验样品，30块封存留在被抽查单位，作备用样品。同时填写《抽样单》和标签；被抽样单位签名盖章认可后，封样。

1.2.2  蒸压加气混凝土砌块取样

在同一品种、同一规格中，随机抽取样品50块用于外观和尺寸偏差检验。再从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中，随机抽取12块样品（从每大块砌块各锯取3小块立方体尺寸为100mm× 100mm×100mm），每一大块砌块制取出的3个小立方体试样为1组，每组试样应标示取样位置（上、中、下）、发气方向、受压面。6组（18小块）样品作为检验样品带回承检机构，6组（18小块）作备用样品封存在被抽查单位。同时填写《抽样单》和标签；被抽样单位签名盖章认可后，封样。

每个品种各抽一个最高强度等级的墙体材料。蒸压加气混凝土砌块1万块为一抽检批，不足1万按一抽检批；混凝土实心砖每10万块为一抽检批，不足10万按一抽检批计。

每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量（款） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土实心砖 | 20块 | 30块 |
| 2 | 蒸压加气混凝土砌块 | 18块 | 18块 |

1.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别加贴有抽样人员及被抽样单位负责人签字盖章并确认的封样。

检验用样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  主要检验项目及检验项目属性划分

2.1  混凝土实心砖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸允许偏差 | GB/T 4111-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 外观质量 | GB/T 4111-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 强度等级 | GB/T 4111-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 密度等级 | GB/T 4111-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 放射性 | GB 6566-2010 | ● |  | ● |  |  |

2.2  蒸压加气混凝土砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸允许偏差 | GB/T 11968-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 外观质量 | GB/T 11968-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 强度级别 | GB/T 11969-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 干密度级别 | GB/T 11969-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 放射性 | GB 6566-2010 | ● |  | ● |  |  |

3  判定规则

3.1  依据标准

GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》

GB/T 11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格，若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市预拌混凝土

产品质量监督抽查实施细则

1  抽样

1.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽查企业的生产线末端抽样，抽样基数应不小于10立方米，每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预拌混凝土 | 3块 | 3块 |

1.3  样品处置

检验用样品及备用样品应分别加贴有抽样人员及被抽样单位负责人签字盖章并确认的封样。

检验用样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

2  主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坍落度 | GB/T 50080-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 氯离子 | JGJ 52-2006 GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 强度 | GB/T 50081-2019 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 放射性 | GB 6566-2010 | ● |  | ● |  |  |

3  判定规则

3.1  依据标准

GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

GB/T 14902-2012《预拌混凝土》

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；

示例1：经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。

3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格，若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）

示例2：经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。

3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

4  检验过程无法正常进行的处理措施

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

2023年湛江市成品油、车用尿素水溶液产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用汽油 | 约1.7L（包含2部分，第一部分约1L，第二部分约700mL） | 约1.7L（包含2部分，第一部分约1L，第二部分约700mL） |
| 2 | 车用柴油 | 约1L | 约1L |
| 3 | 船用燃料油 | 约1L | 约1L |
| 4 | 车用尿素水溶液 | 不少于2L | 不少于2L |

（一）车用汽油、车用柴油、船用燃料油抽样方法如下：在生产企业（油库）抽样时，按GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》规定的方法抽取样本；在加油站或燃油供应船舶或燃油供应车辆抽样时，直接在加油机加油枪或加油管出口处（或取样处）随机抽取样本。抽取样本前，通过油枪或油管将至少4L油品放出，清洗加油管，避免加油管污染样品；同时清洗取样罐至少3次。将抽取的样品密封，贴上样品标签，加封封条，全部带回承检机构。

（二）车用尿素水溶液抽样方法如下：按产品独立包装直接抽取。将抽取的样品密封，贴上样品标签，加封封条，检样由抽样人员带回承检机构，备样封存于被抽样市场主体。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）车用汽油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB/T 5487-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 GB/T 11140-2008 NB/SH/T 0253-2021 ASTM D7039-15a | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 蒸气压 | GB/T 8017-2012 SH/T 0794-2007 | ● |  | ● |  |  |

（二）车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 GB/T 11140-2008 ASTM D7039-15a | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 闪点（闭口） | GB/T 261-2021 | ● |  | ● |  |  |

（三）船用燃料油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 GB/T 11140-2008 NB/SH/T 0253-2021 NB/SH/T0842-2017 GB/T 17040-2019 SH/T 0172-2001 GB/T 387-1990 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 闪点（闭口） | GB/T 261-2021 | ● |  | ● |  |  |

（四）车用尿素水溶液

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 | GB 29518-2013 附录A | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 密度（20℃） | SH/T 0604-2000 GB/T1884-2000 GB/T1885- 1998 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 缩二脲 | GB 29518-2013附录C | ● |  |  | ● |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 17930-2016 车用汽油

GB 19147-2016 车用柴油

GB 19147-2016 车用柴油 第1号修改单

GB 17411-2015 船用燃料油

GB 17411-2015 船用燃料油 第1号修改单

GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

广东省人民政府关于全面推广使用国ⅥB车用汽油的通知（粤府函〔2022〕159号）

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

湛江市危险化学品产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业甲醛溶液 | 约0.5L | 约0.5L |
| 2 | 变性燃料乙醇 | 约1L | 约1L |
| 3 | 溶解乙炔 | 不少于2kg | 不少于2kg |

将抽取的样品密封，贴上样品标签，加封封条，检样由抽样人员带回承检机构，备样封存于被抽样市场主体。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）工业甲醛溶液

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 9009-2011 5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛 | GB/T 9009-2011 5.5 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 酸 | GB/T 9009-2011 5.6 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 色度 | GB/T 9009-2011 5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 铁 | GB/T 9009-2011 5.8 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 甲醇 | GB/T 9009-2011 5.9 |  | ● |  |  | ● |

（二）变性燃料乙醇

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | GB 18350-2013附录A | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 甲醇 | GB 18350-2013附录A | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 溶剂洗胶质 | GB/T 8019-2008 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 水分 | GB 18350-2013附录B | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 酸度 | GB 18350-2013附录D | ● |  |  | ● |  |
| 6 | pHe | GB 18350-2013附录F | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 | ● |  | ● |  |  |

（三）溶解乙炔

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔体积分数 | GB 6819-2004 4.2 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 磷化氢、硫化氢试验 | GB 6819-2004 4.3 | ● |  |  | ● |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 9009-2011 工业用甲醛溶液

GB 6819-2004 溶解乙炔

GB 18350-2013 变性燃料乙醇

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

湛江市充电数据线产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- |
| 充电数据线 | 3条 | 2条 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线缆压降要求 | YD/T 1591-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 线缆连接器绝缘电阻 | YD/T 1591-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 线缆连接器耐压性 | YD/T 1591-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 线缆拉力要求 | YD/T 1591-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 线缆回路阻抗 | YD/T 1591-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 线缆连接器接触电阻 | YD/T 1591-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 注：1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 |

三、判定规则

（一）依据标准

1.强制性标准

无

2.推荐性标准

YD/T 1591-2021《移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

湛江市防火门产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- |
| 防火门 | 1樘 | 1樘 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启闭灵活性 | GB 12955-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 门扇开启力 | GB 12955-2008 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 可靠性 | GB 12955-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 耐火性能 | GB 12955-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 防火锁的耐火性能 | GB 12955-2008 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 防火合页（铰链）的耐火性能 | GB 12955-2008 | ● |  |  | ● |  |
| 注：1.防火门样品应结构完好，带框及五金配件。2.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 |

三、判定规则

（一）依据标准

1.强制性标准

GB 12955-2008《防火门》

2.推荐性标准

无

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

湛江市非食品直接接触用塑料购物袋产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- |
| 非食品直接接触用塑料购物袋 | 40个 | 40个 |

主要检验项目及检验项目属性划分

1.明示执行GB/T 21661-2008 标准的非食品直接接触用塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度及偏差 | GB/T 21661-2008 5.3 GB/T 6672-2001 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 封合强度 | GB/T 21661-2008 5.6.4 QB/T 2358-1998 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2008 5.6.5 GB/T 9639-1988 |  | ● |  | ● |  |
| 注：1. 塑料购物袋厚度项目随机抽取一个塑料购物袋测试厚度及偏差。 2.若产品未标注公称承重，则落镖冲击项目按照最低落锤质量进行检验；封合强度项目按照最低公称承重（公称承重m<6kg）对应要求进行判定。 |

2.明示执行GB/T 21661-2020 标准的非食品直接接触用塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度及偏差 | GB/T 21661-2020 6.3 GB/T 6672-2001 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 封合强度 | GB/T 21661-2020 6.6.4 QB/T 2358-1998 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2020 6.6.5 GB/T 9639.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 注：1. 塑料购物袋厚度项目随机抽取一个塑料购物袋测试厚度及偏差。2. 若产品公称厚度标注不规范（小于标准要求公称厚度0.03mm），则落镖冲击项目按照最低落镖质量进行检验;3.若产品未标注公称承重，则封合强度项目按照最低公称承重（公称承重m<6kg）对应要求进行判定。 |

注：1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1.强制性标准

无

2.推荐性标准

GB/T 21661-2008《塑料购物袋》

GB/T 21661-2020《塑料购物袋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

湛江市非医用口罩产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 | 执行标准 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非医用口罩 （防颗粒物呼吸器） | GB 2626-2019 | 40个 | 40个 |
| 其他非医用口罩 | 国家标准、地方标准、团体标准、企业标准 | 30个 | 30个 |
| 注： 可根据标准实际要求适当调整抽样数量。 抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）非医用口罩（防颗粒物呼吸器）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 吸气阻力 | GB 2626-2019 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 呼气阻力 | GB 2626-2019 | ● |  |  | ● |  |

（二）其他非医用口罩

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率/ 颗粒物过滤效率/颗粒过滤效率 | 相应产品标准 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 呼吸阻力 /吸气阻力/呼气阻力/通气阻力 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 注：如果地方标准、团体标准、企业标准引用GB 2626-2006检测方法，按GB 2626-2019进行检测。 |

三、判定规则

（一）依据标准

GB 2626-2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》

GB/T 38880-2020《儿童口罩技术规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

湛江市人造板产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- |
| 人造板(刨花板、中密度纤维板、浸渍胶膜纸饰面人造板) | 600mm×600mm，3块 | 600mm×600mm，3块 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内胶合强度 | GB/T 17657-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 表面胶合强度 | GB/T 17657-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 甲醛释放量 | GB/T 17657-2013 GB 18580-2013 | ● | ● | ● |  |  |
| 注：1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 |

三、判定规则

（一）依据标准

1.强制性标准

GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

2.推荐性标准

GB/T 11718-2021《中密度纤维板》

GB/T 4897-2015《刨花板》

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

湛江市手提式干粉灭火器产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | 3具 | 3具 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 样品编号 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总质量 | GB 4351.1-2005 | 1#、2# | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 灭火剂充装量 | GB 4351.1-2005 | 1#、2# | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 20℃喷射性能试验 | GB 4351.1-2005 | 1#、2# | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 干粉灭火器振撞后的喷射试验 | GB 4351.1-2005 | 3# | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 筒(瓶)体水压试验 | GB 4351.1-2005 | 1# | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 筒体(瓶体)爆破试验 | GB 4351.1-2005 | 1# | ● |  | ● |  |  |

三、判定规则

（一）依据标准

GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

湛江市塑料鞋产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- |
| 塑料鞋 | 2双 | 1双 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

1.明示执行T/WCSLX 01-2019标准的塑料鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐黄变性能 | HG/T 3689-2014 A法6h |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 硬度 | GB/T 3903.4-2017 |  | ● |  | ● |  |

2.明示执行HG/T 3086-2011标准的塑料鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 528一2009 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 拉断伸长率 | GB/T 528一2009 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 硬度 | GB/T 531. 1- 2008 HG/T 2489-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐黄变性能 | HG/T 3689-2001 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 帮带拔出力 | HG/T 2877-1997 GB/T 22756- 2008 |  | ● |  | ● |  |

注：1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

HG/T 3086-2011《橡塑凉、拖鞋》

T/WCSLX 01-2019《塑料鞋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

湛江市校服产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品、学校或幼儿园仓库中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- |
| 校服 | 1件/条/套 | 1件/条/套 |
| 备注：样品为短裤或尺码较小时，检验数量适当增加1件/条/套 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ● |  |  | ● |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ● | ● |  | ● |  |
| 9 | 绳带要求 | GB 31701-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 附件锐利性 | GB/T 31702-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： 1.产品使用说明标注的纤维含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维含量进行考核。如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则纤维含量项目不判定。 2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。 3.色牢度试验采用单纤维贴衬，产品标准另有规定的，按产品标准执行。 4.针织产品耐摩擦色牢度只考核直向。 5.本色及漂白产品不考核色牢度、可分解致癌芳香胺染料。 6.产品未标注产品标准，标注产品标准不正确，或者无法获得明示的有效企业标准时，检测纤维含量以及GB 18401、GB 31701相关项目。 7.pH值的测定用0.1 mol/L氯化钾溶液作为萃取介质。 8.儿童及婴幼儿纺织品耐湿摩擦色牢度为强制性项目，其余产品耐湿摩擦色牢度为非强制性项目。 9.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 10.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 |

三、判定规则

（一）依据标准

1.强制性标准。

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

2.推荐性标准。

GB/T 31888-2015《中小学生校服》

GB/T 22854-2009《针织学生服》

GB/T 23328-2009《机织学生服》

GB/T 2662-2017《棉服装》

GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》

GB/T 31900-2015《机织儿童服装》

FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》

FZ/T 73005-2021《低含毛混纺及仿毛针织品》

FZ/T 73010-2016《针织工艺衫》

FZ/T 73018-2021《毛针织品》

FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》

FZ/T 81007-2012《单、夹服装》

FZ/T 81007-2022《单、夹服装》

FZ/T 81004-2012《连衣裙、裙套》

FZ/T 81004-2022《连衣裙、裙套》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量见下表所示：

表1爆竹产品抽取样品数量

| 批量范围 N(挂、卷) | 样本量n (挂、卷) |
| --- | --- |
|  | ≤50响 /(挂、卷) | 51-50响 /(挂、卷) | 501-2000响 /(挂、卷) | ＞2000响/(挂、卷) |
| ≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 501-1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 1001-2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| ＞2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

表2 组合烟花产品抽取样品数量

| 批量范围 N（个） | 样 本 量 n /个 |
| --- | --- |
|  | 组合发数（发/个） |
|  | ≤20 | 21～50 | ＞50 |
|  | 单筒内径（mm） |
|  | ＞30 | ≤30 | ＞30 | ≤30 | ＞30 | ≤30 |
| ≤500 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 501~1000 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ≥1001 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |

表3 一般产品（喷花类、旋转类、升空类、吐珠类、玩具类）抽取样品数量

| 批量范围N | ≤500 | 501-1000 | 1001-2000 | ＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量n | 5 | 8 | 10 | 13 |

注：1.抽样基数满足抽样数量即可；

2.表1、表2、表3中抽取的样品数量为1组的样品数量；

3.抽样方法按GB/T 10632-2014和GB 19593-2015的规定执行，检验样品数量按表1、表2、表3的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（1）爆竹类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB10631-2013 《烟花爆竹 安全与质量》 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 部件 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 结构和材质 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 药种 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 药量 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 安全性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 燃放性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 标志 |  | ● |  |  | ● |  |

（2）组合烟花类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》 GB19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 部件 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 结构和材质 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 药种 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 药量 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 安全性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 燃放性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 标志 |  | ● |  |  | ● |  |

（3）其它烟花类（一般产品）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 部件 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 结构和材质 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 药种 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 药量 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 安全性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 燃放性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 标志 |  | ● |  |  | ● |  |

注：1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 10631-2013《烟花爆竹  安全与质量》

GB 19593-2015《烟花爆竹  组合烟花》

GB/T 10632-2014《烟花爆竹  抽样检查规则》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

湛江市羽绒制品产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示。

| 产品类别 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- |
| 羽绒服装 | 1件/条/套 | 1件/条/套 |
| 羽绒羽毛被 | 1床 | 1床 |
| 注： 1.如样品过小，或花型复杂，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 2.抽取同一款式（货/款号）、同一花型和同一颜色的产品。 3.不抽取羽绒和化纤混合填充的产品。 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.9-2009 GB/T 2910.10-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.13-2009 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.15-2009 GB/T 2910.16-2009 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.19-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.23-2009 GB/T 2910.24-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 GB/T 38015-2019 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB/T 7573-2009 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 含绒量 | GB/T 14272-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 绒子含量 | GB/T 14272-2011 GB/T 10288-2003 GB/T 10288-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 鸭毛绒含量/鹅毛绒含量 | GB/T 14272-2011 GB/T 10288-2003 GB/T 10288-2016 |  | ● |  | ● | ● |
| 注： 1.产品使用说明标注的纤维含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维含量进行考核。如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则纤维含量项目不判定。 2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。 3.色牢度试验采用单纤维贴衬，产品标准另有规定的，按产品标准执行。 4.针织产品耐摩擦色牢度只考核直向。本色及漂白产品不考核色牢度、可分解致癌芳香胺染料。 5.产品未标注产品标准，或标注产品标准不正确，检测纤维含量以及GB 18401、GB 31701相关项目。 6. pH 值的测定用0.1 mol/L 氯化钾溶液作为萃取介质。 7. 只检测产品相应标准中有考核要求的项目。 8.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 9.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 |

三、判定规则

（一）依据标准

1.强制性标准：

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

2.推荐性标准：

GB/T 14272-2021《羽绒服装》

GB/T 14272-2011《羽绒服装》

GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》

FZ/T 73053-2015《针织羽绒服装》

QB/T 1193-2012《羽绒羽毛被》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。