前    言

本标准按 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 17924 《理标志产品 标准通用要求》的规定编写。

本标准代替 DB44/T 966-2011,与 DB44/T 966-2011相比，变化如下：

--更新了引用性文件；

--根据GB/T 17924规范了标准格式；

--修订了覃斗芒果的定义；

--增加芒果的品种；

--修订苗圃地选择、砧木选择、种子处理、苗木出圃要求；

--修订感官特征；

--修订覃斗芒果质量等级要求；

--增加新增品种的果实规格指标；

--增加等级容许度；

--修订安全指标，污染物限量应符合GB 2762的规定，农药最大残留限量应符合GB 2763的规定；

--增加果实质量等级、规格的检验方法；

--修订可溶性固形物、总糖、总酸、维生素C检测方法

--增加附录B可食率的检测方法

--增加净含量的检测方法

--删除铅、汞、镉、砷、甲胺磷、敌敌畏、乐果、氧化乐果、滴滴涕、氯氰菊酯、氰茂菊酯、溴氰菊酯的检验方法，污染物限量按GB 2762规定的方法测定，农药最大残留限量按GB 2763规定的方法测定；

--增加检验规则

--增加标志应符合国家知识产权局关于发布《地理标志专用标志使用管理办法（试行）》的公告(第354号)和《地理标志产品保护规定》的规定。

本标准中的附录A和附录B为规范性附录。

本标准由广东画景农业科技有限公司提出。

本标准由湛江市市场监督管理局归口。

本标准起草单位：广东画景农业科技有限公司、广东省湛江市质量技术监督标准与编码所、××××。

本标准主要起草人：×××× 。

本标准于2011年12月首次发布,××××年×月修订后发布。

地理标志产品 覃斗芒果

范围

本标准规定了地理标志产品覃斗芒果的术语和定义、保护范围、种植要求、质量要求、检验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于原国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》批准保护的覃斗芒果。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.8 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定

GB 5009.86 食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 8321 （所有部分）农药合理使用准则

GB/T 12456 食品中总酸的测定

GB/T 15034 芒果 贮藏导则

GB/T 17924 理标志产品 标准通用要求

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

NY/T 393 绿色食品 农药使用准则

NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则

NY/T 2637 水果和蔬菜可溶性固形物含量的测定 折射仪法

NY/T 3011-2016 芒果等级规格

原国家质量监督检验检疫总局（2005）第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》

国家知识产权局关于发布《地理标志专用标志使用管理办法（试行）》的公告(第354号)

《地理标志产品保护规定》

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

覃斗芒果 Product of Geographical Indication  Tan-dou Mango

产于广东省雷州市的覃斗、北和、乌石、英利等4个镇现辖行政区域，以旦芒（椰香芒）、台农1号、紫花3号芒、红象牙9号、红芒6号等为芒果品种，经本文件规定的育苗、建园与栽培管理种植的具有本文件规定的感官特征和理化指标的芒果。

地理标志产品保护范围

覃斗芒果地理标志产品保护范围以原国家质量监督检验检疫总局公告（2005年第118号）规定的范围为准，为广东省雷州市的覃斗、北和、乌石、英利等4个镇现辖行政区域。覃斗芒果地理标志产品保护范围见附录A。

种植要求

品种选择

选择适宜本地栽培的早中熟优良品种，要求抗病性、抗逆性强，经济性状佳，商品性能好的品种，如蛋芒（椰香芒）、台农1号、贵妃芒、金煌芒、澳芒、玛丽卡、红象牙、红芒6号等。

育苗

育苗方式以袋装苗为主。

5.2.1 苗圃地选择

选择地势平坦，背风向阳，土壤肥沃疏松，排灌方便的壤土或沙壤土的地块。

5.2.2 砧木选择

选择抗性好、根系发达，寿命长、与接穗亲和力强的芒果品种作为砧木；砧木种子用的果实要选自生长健壮的母树，且种子充分成熟、饱满、新鲜、无病无虫。

5.2.3 种子处理

种子自取出后，洗去果肉，晾干备用，需在5天内播种。芒果种壳厚，影响胚吸水和胚根的生长，播种前宜剥去种子硬壳。用枝剪夹住种蒂靠近腹肩位置，向下扭转，种核沿缝合线撕开，再将另一侧种壳撕开，取出种仁，经多菌灵等杀菌剂处理后，排列在沙床上，播后用细沙覆盖1cm～2cm，淋水保湿，种子发芽出土后上营养袋，待砧木茎粗达到1cm左右时即可嫁接。

5.2.4 接穗要求

接穗采自采穗圃或生长健壮、无病虫、品种纯正的母树，选充实、芽眼饱满的1年～2年生枝条作接穗。

5.2.5 苗木出圃要求

品种纯正、亲和良好，根系发达，须根多，株高30cm～40cm，有3蓬～4蓬老熟的枝梢，无病虫害。

建园与栽培管理

5.3.1 建园与定植规格

芒果园选择在向阳、坡度20°以下，pH值5.5～6.5，排灌方便，土层深厚肥沃，地下水位低于1.8米的地势较开阔的砖红壤土质。定植规格为（3～4）m×（3～4）m。推荐株行距（3～3.5）m ×（4～4.5）m。实行矮化密植，每公顷以种植720株为宜。

5.3.2 整形和修剪

通过修剪、牵引、拉吊等方法，塑造形成多级分枝的半圆形树形，树冠1.5m以上，株高1. 5m～1.8m，有80条～100条生势均匀健壮分枝，半圆状早结丰产树形。为培养丰产型树冠，幼树修剪以轻剪为主，结果树为培育健壮老熟秋梢，宜在采果后1个月内进行回缩修剪，剪掉病虫枝、下垂枝、阴枝等。

5.3.3 肥水管理

肥料种类及使用要符合 NY/T 394 规定。主要以农家肥（鸡、牛、猪粪、人粪尿、饼肥）等有机肥为主，化肥为辅。幼年树以勤施薄施为原则，氮、磷、钾结合，以氮为主，实行一梢两肥，施肥量随树体长大而增加。结果树要氮、磷、钾结合，施好促梢、壮梢、花芽分化、保花保果肥和壮果肥。注意防旱灌水，使土壤持水量在60%～80%之间。

5.3.4 病虫害防治

病虫害防治应贯彻“预防为主、综合防治”的植保方针。以农业和物理防治为基础，提倡非化学防治手段。使用农药是，应按照病虫害的发生规律，科学使用化学防治技术，有效控制病虫草危害。提倡不同类型的农药交替使用。农药使用应符合 NY/T 393 和 GB/T 8321 （所有部分）的规定。

5.3.5 果实套袋

第二次生理落果后，采收前50天左右进行全园喷施杀虫杀菌剂后，用专用套果袋套果，并在收获前10天左右除袋，以增加果面着色，提高果实品质和减轻病虫为害。

果实采收与分级

5.4.1 果实采收

采收期一般在5月～7月，宜晴天采收，采果时应避免机械损伤。

质量要求

基本要求

果实发育充分，达到适当的成熟度，果形端正、具有本品种固有的特征。新鲜、完好、果面光洁、无腐烂变质，无明显坏死斑块，无机械伤，无异常气味和味道。

感官特征

果实皮色新鲜，着色良好有光泽，外观亮丽，果实大小均匀，核小肉厚，纤维少，食用率高，香味浓郁，风味独特，糖分高，口感好，大小及外观符合该品种的典型特征。

果实分级

在果实符合基本要求的情况下，根据果实性状、成熟度、大小（规格）将果实分为、优级品、一级品、二级品。

等级要求

6.4.1 质量等级

覃斗芒果质量等级应符合表1的规定。

表1 覃斗芒果质量等级

| 指标 | 优级品 | 一级品 | 二级品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 果形 | 具有该品种的特征，无畸形，大小均匀 | 具有该品种的特征，无明显变形 | 具有该品种特征，允许有不影响产品品质的果形变化 |
| 色泽 | 果实色泽正常、着色均匀 | 果实色泽正常，75%以上果面着色均匀 | 果实色泽正常，35%以上果面着色均匀 |
| 缺陷 | 果皮光滑，基本无缺陷，单果斑点不超过2个，每个斑点直接≤2.0mm | 果皮光滑，单果斑点不超过4个，每个斑点直接≤3.0mm | 果皮光滑，单果斑点不超过6个，每个斑点直接≤3.0mm |

6.4.2 果实规格

果实规格见表2。

表2 果实规格

| 品种 | 单果重（g） |
| --- | --- |
|  | 优级品 | 一级品 | 二级品 |
| 蛋芒（椰香芒） | 150～200 | 120～200 | 110～150 |
| 台农1号 | 150～200 | 130～200 | 120～150 |
| 紫花芒 | 150～200 | 130～200 | 120～150 |
| 金穗芒 | 120～200 | 110～200 | 110～130 |
| 桂香芒 | 120～180 | 110～180 | 110～150 |
| 粤西1号 | 80～130 | 80～130 | 80～100 |
| 象牙芒（红象牙芒） | 250～400 | 250～400 | 200～400 |
| 贵妃芒 | 300～450 | 200～299 | 100～199 |
| 金煌芒 | 900～1200 | 700～899 | 500～699 |

6.4.3 理化指标要求。

理化指标要求应符合表3的规定。

表3 理化指标要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 优级品 | 一级品 | 二级品 |
| 可溶性固形物（20℃，折光计法），% | ≥17.5 | 17.5～16.5 | ≥15.5 |
| 总糖（以蔗糖计），% | ≥15.5 | 15.5～14.5 | ≥14.5 |
| 总酸（以柠檬酸计），% | ≤0.4 | 0.4～0.65 | ≤0.65 |
| 维生素C，mg/ 100mg | 80～132 |
| 可食率，% ≥ | 67 |

6.4.4  等级容许度

a) 优级品允许有不超过5%重量或数量的果实不符合优级要求，但应符合一级要求。

b) 一级品允许有不超过 10%重量或数量的果实不符合一级要求，但应符合二级要求。

c）允许有不超过10%重量或数量的果实既不符合二等要求，也不符合基本要求，但这些果实不能有腐烂、明显伤痕和其他不适合消费的变质。

6.4.5 污染物限量

污染物限量应符合 GB 2762 的规定。

6.4.6 农药残留限量

农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

净含量要求

若产品为定量包装则净含量要求应符合原国家质量监督检验检疫总局（2005）第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

检验方法

感官特征、基本要求

取样的芒果置于洁净的台面上，用目视鼻嗅口尝法测定。

果实质量等级、规格

按 NY/T 3011-2016 中第5章规定的方法检测。

理化指标

7.3.1 可溶性固形物

按 NY/T 2637 规定的方法检测。

7.3.2 总糖

按 GB 5009.8 规定的方法检测。

7.3.3 总酸

按 GB/T 12456 规定的方法检测。

7.3.4 维生素C

按 GB 5009.86 规定的方法检测。

7.3.5 可食率

按附录B规定的方法检测。

净含量

按 JJF 1070 规定的方法检测。

检验规则

组批

同一产地、同一品种、同一批采收的芒果作为一个检验批次。

抽样方法

采取随机抽样，每批样品抽样量不少于10kg(不少于20个)。

成品检验

8.3.1 每批采收的覃斗芒果进行成品检验定等级包装。

8.3.2 检验项目：感官特征、基本要求、质量等级、规格、可溶性固形物。

判断规则

8.4.1 经检验符合第六章要求的产品，该批产品按本标准判断为相应等级的合格产品。

8.4.2 安全性指标有一项不合格，则该批产品根据本标准判为不合格产品。

标签、标志、包装、运输、贮存

标签

符合本标准规定的覃斗芒果可标示地理标志产品专用标志，每独立包装应标明商品名称、等级、净含量、产地、包装日期。

标志

地理标志产品专用标志应符合国家知识产权局关于发布《地理标志专用标志使用管理办法（试行）》的公告(第354号)和《地理标志产品保护规定》的规定。其他包装储运标志参考GB/T 191规定标志。

包装

外包装用瓦楞纸箱应符合 GB/T 6543 的规定。

运输

运输工具应清洁、卫生、无污染。运输中不得与有毒、有害、有异味的物品混运。运输途中严禁日晒、雨淋以及激烈的震动碰撞，避免损坏包装箱和影响鲜果质量。

贮存

按 GB/T 15034 规定执行。

附录A
（规范性附录）
覃斗芒果地理标志产品保护范围图

A.1 覃斗芒果地理标志产品保护范围为图A.1中黄色部分所示为广东省雷州市的覃斗、乌石、北和、英利、等4个镇的现辖行政区域内。

图A.1覃斗芒果地理标志产品保护范围图

附录B

（规范性附录）

可食率的检验方法

B.1 可食率的测定

B.1.适用范围

本附录适用于芒果可食率的检测。

B.2原理

可食率为整果去除不可食部分（如果仁、果皮等）后的质量与整果的比值。

B.3 仪器设备

感量0.1g，载重5kg的台称。

B.4 操作步骤

取样果（5个），称出整果重量m1，将果实不可食部分（如果梗、果皮、果核等）取出称量m2，按公式计算可食率M

M= %

公式中M---------可食率单位,%

m1----------整果重量,g

m2----------不可食部分重量，g

# Text boxes

ICS 67.080.10

B31

备案号：

×× 发布

××××-××-××实施实施实施

××××-××-××发布

地理标志产品 覃斗芒果

Product of Geographical Indication  Tan-dou Mango

(征求意见稿)

DB 4408/T×××× -××××

DB4408

湛江市地方标准